## Slide 1
Cagliari, 12 Novembre 2013

## Slide 2
Il Porto Industriale, detto altrimenti Porto Canale, allo stato attuale si sviluppa su 1.600 metri di banchina e offre sette accosti per traffico transshipment e Ro-Ro. Si estende su una superficie di 435.000 m2, con uno specchio d’acqua di 3.000.000 m2 e 16 metri di profondità.
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 3
Il porto è gestito dalla Contship Italia e per la sua posizione strategica, quasi al centro del Mediterraneo e a circa 11 miglia dalla rotta Suez-Gibilterra, è concepito come terminal container per lo smistamento del traffico verso i principali porti del Mediterraneo occidentale. Le sue aree sono destinate, oltre a Terminal Container, a funzioni industriali e commerciali, servizi logistici per il porto, servizi ancillari, terminal Ro-Ro e polifunzionale.
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 4
La colmata di ponente dell'avamporto del Porto Canale sarà attrezzata con una serie di denti d’attracco destinati alle navi Ro-Ro tutto merci, mentre la componente mista di tale modo di trasporto, merci e passeggeri, manterrà la sua specifica destinazione nei Moli Sabaudo e Rinascita del Porto Vecchio.
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 5
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 6
Flotta rimorchiatori 5 (3000-5750Hp) ; media di utilizzo per manovra nave madre: 1 IN - 1 OUT;
Piloti 5 per 24 ore.
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 7
Gru di banchina: 7; Espansione potenziale numero gru di banchina: 14;
Gru mobile per merce varia: 1; (portata 35.5 Tonnellate allo spreader - 100 Tonnellate al gancio);
Gru di piazzale: 17;
Motrici (camion operativi di piazzale) :28 ;
Pianali per camion operativi di piazzale: 30;
Pianali ribassati: 8;
Gabbie di rizzaggio: 11;
Spreaders automatici (20’/40’): 34;
Carrelli elevatori (portata: 42/45 tonnellate): 6;
Carrello elevatore con forche (portata: 36 tonnellate): 1; Carrello elevatore con forche (portata: 26 tonnellate): 1; Carrello elevatore con forche (portata: 16 tonnellate): 1; Carrello elevatore (portata: 3- 4 tonnellate): 4;
Mafi (portata 80-100 tonnellate): 3;
Spreader Twin Lift (portata: 45 tonnellate): 6.
Dal sito della CICT - Cagliari

## Slide 8
N
A
V
E
O
R
M
E
G
G
I
A
T
A
GRU DI BANCHINA
BANCHINA
PIAZZALE
USCITA
GRU DI PIAZZALE
RALLA
Straddle carrier
Agli utilizzatori

## Slide 9
La gru di banchina (RGM) prelevato il container dalla nave , agganciandolo con lo
“ spreader “, lo deposita sulla “ Ralla “ (pianale) che agganciata dal Trailer sarà portata sotto una gru di piazzale o presso un carrello elevatore che provvederà a posizionare il container nello spazio del piazzale assegnato a terra.

## Slide 10
La movimentazione dei container sul piazzale avviene attraverso i mezzi a conduzione manuale o automatizzati
( AGV – Automated Guided Vehicle - ).
Nel porto di Cagliari si utilizzano mezzi a conduzione manuale come:
Carrelli elevatori ( Fork lift );
Gru a portale;
Trailer.

## Slide 11
Arrivo merce in container via mare
stoccaggio merce in container piazzale
Magazzini deconsolidamento merce dai container : si aprono i container e si raggruppa la merce per destinazione
Consolidamento merce e trasferimento su mezzi gommati via terra
Grande distribuzione
Distribuzione organizzata
Aziende di produzione
GATE
Ciclo “door to door“
intermodalità
Ciclo “less than container load “
All’utilizzatore finale

## Slide 12
Arrivo merce in container via mare con nave madre
stoccaggio container sul piazzale
Movimentazione container sul piazzale
Movimentazione container nave madre - terra
Movimentazione
container terra - feeder
Ai porti di destinazione

## Slide 13
NAVE MADRE ( MOTHER SHIP )
Capacità di carico: fino a 18.000
TEU – Twenty - foot Equivalent Units – ( N° di contenitori da 20’ )
Dimensioni:
L = 400m;
l = 59m;
h = 73m;
i= 16m.
NAVE FEEDER
Capacità di carico < 1000 TEU
L = 120 / 140 m
l = 20 / 25 m
h = 9 / 10 m
i = 7 / 8 m

## Slide 14
Il container è un cassone metallico riutilizzabile dotato di porte per l’introduzione della merce. Benchè di varie dimensioni i container che si trasportano prevalentemente via mare sono di 20 e 40 piedi di lunghezza con h=8,5 piedi e l = 8 piedi. Vi sono comunque container di dimensioni e forme particolari per carichi speciali ( open top, refrigerati, aperti per trasporto auto, ecc ). E’ considerato l’unità di carico per eccellenza che ha permesso di trasportare la merce senza “ maneggiarla” continuamente soprattutto nel trasferimento da un mezzo all’altro( intermodalità, multimodalità ). La sua introduzione ha richiesto la costruzione di navi specializzate e di mezzi terrestri adattati ( treni e camion con pianali ribassati) per favorire l’intermodalità.
20’ – 40’
8’
8,5’
Blocchi d’angolo

## Slide 15
Benchè i container possono essere trasportati anche su navi Ro –Ro,la nave specializzata è la cosiddetta “full container”. E ‘ una nave strutturata a forma parallelepipeda nella sua parte centrale dello scafo con l’estremità prodiera molto affilata nella parte che taglia la superficie del mare. Lo stive sono a struttura “cellulare”. Per poter accogliere i contenitori hanno guide in modo da limitarne il movimento e impilarli con ridottissimi spazi fra di essi. I container sono sistemati in stiva chiusa da una piastra di acciaio che funge da chiusura del boccaporto. Quindi sono sistemati in coperta su diversi tiri e bloccati da twist lock che si collocano nei blocchi d’angolo. Successivamente si provvede al loro “rizzaggio”. I container sono individuati in relazione allo slot o cella in cui sono sistemati. La cella è definita da tre coordinate: baia ( Bay), tiro ( Tier), pila ( Row).

## Slide 16
Stiva
Baia 01
Le baie si numerano da prora verso poppa.
Se contengono contenitori da 20’ con n° dispari, se contenitori da 40’ con n° pari
Tiri si numerano con n° pari dal basso partendo da 02. In coperta si parte da 82
82
02
Le file si numerano dal piano diametrale,che assume n°00, dispari a dr.pari a sn
00
01
02
Baia n°05
Slot ( 05 – 86 – 02 )

## Slide 17
L’organizzazione,la realizzazione del trasbordo dei container, la gestione di tutte le risorse umane e strumentali definisce la “supply chain” -catena logistica – che deve assicurare l’efficacia e l’efficienza operativa per rendere il servizio economicamente redditizio. I sottoprocessi da governare si possono individuare in:
Pianificazione degli ormeggi;
Pianificazione delle movimentazioni nave – terra –nave;
Pianificazione delle movimentazioni e stoccaggio dei container sul piazzale.

## Slide 18
Il fattore economico che regola il trasporto dei contenitori via mare è la velocità della consegna. Pertanto è fondamentale ridurre al minimo i “ lead time “ relativi ai tempi di attesa della nave prima di poter scaricare o caricare i container. Da evitare le attese in rada e quindi avere una disponibilità di ormeggio definita sia come banchina che come servizi tecnici necessari ( Pilotaggio, rimorchio, ormeggio ). Il numero e l’organizzazione delle gru di banchina e dei mezzi per la movimentazione verso il piazzale, nel caso di sbarco, o viceversa dal piazzale alla gru di banchina nel caso di imbarco. Un Key Performance Indicator ( KPI ) può essere individuato nella ottimale pianificazione degli ormeggi per permettere alla nave di entrare in porto ed essere operativa senza attese in rada e con il minor tempo per il suo ormeggio in banchina.

## Slide 19
Un KPI in questo processo può essere individuato nel numero di container movimentati in un ora. Il tempo per prelevare un container dal suo slot, sollevarlo, movimentarlo orizzontalmente fino a portarlo sopra la ralla e quindi abbassarlo fino a collocarlo su di essa viene ritenuto competitivo se ≤ a 2 minuti con una resa di circa 30 container/ora.

## Slide 20
Le movimentazioni sul piazzale sono funzionali allo stoccaggio dei container nell’apposita area in relazione alle sue caratteristiche – pieno/vuoto, contenete merce pericolosa, refrigerato, over lenght/eight. Inoltre si deve considerare se trasbordarlo su nave o essere avviato al gate. L’individuazione su piazzale si ottiene inoltre, come per la nave, con le tre coordinate: baia,tiro, fila. In questo processo sono fondamentali l’interazione fra i mezzi di movimentazione orizzontali, trailer con ralla, e quelli verticali, gru a cavaliere. La disposizione deve avvenire in modo da sovrapporli già in funzione di come devono essere caricati sulla nave feeder. Un KPI si può individuare con il ridurre al minimo il numero di shifting o riposizionamenti. Si vuole ricordare in ultimo che il piano di carico di una nave viene realizzato a terra dai cosiddetti “Planners “ che ricevute le condizioni di arrivo della nave provvedono a redigere un piano di carico funzionale alla più rapida caricazione della nave ma che deve sempre essere ratificato dal comando di bordo per quel che attiene il soddisfare le condizioni di sicurezza imposte dalle normative.